Tabel 11.16

Toelaatbare afmetingen van taatsramen

Raamhout-		Raam-	Toelaatbare raamhoogte bij winddrukken van 720-3250 Pa

afmeting		breedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

54 × 78		≤ 400	1800	1682	1529	1448	1381	1326	1279	1246	1222	1203	1188	1171	1154

54 × 90		600		1642	1476	1343	1271	1213	1165	1124	1095	1075	1057	1045	1030	1015

800		1502	1348	1225	1160	1160	1064	1026	1000	981	966	954	940	927

1000		1403	1259	1144	1082	1033	991	957	932	915	-	-	-	-

1100		1365	1226	1114	1053	1005	-	-	-	-	-	-	-	-

66 × 78		≤ 400	1800	1800	1733	1639	1564	1501	1447	1409	1382	1360	1343	1323	1304

600		1800	1672	1519	1438	1372	1317	1270	1236	1213	1194	1179	1162	1145

800		1707	1530	1388	1312	1251	1201	1158	1128	1106	1089	1076	1060	1045

1000		1593	1428	1296	1225	1168	1121	1080	1051	1031	1014	1002	987	973

1200		1506	1351	1226	1159	1105	-	-	-	-	-	-	-	-

66 × 90		≤ 400	1800	1800	1800	1800	1741	1671	1612	1569	1540	1515	1497	1475	1454

600		1800	1800	1692	1601	1528	1468	1416	1379	1353	1331	1315	1296	1278

800		1800	1707	1550	1466	1398	1341	1293	1258	1235	1215	1201	1183	1167

1000		1778	1595	1448	1370	1306	1253	1209	1176	1154	1135	1122	1105	1089

1200		1681	1509	1370	1296	1236	1186	1144	1114	1093	-	-	-	-

1300		1643	1475	1339	1267	1208	-	-	-	-	-	-	-	-

De in deze tabel vermelde gegevens hebben alleen betrekking op sterkte, stijfheid en sterkte van de verbindingen.

Gebruik van de tabel:

Uitgangspunten						54 × 78	54 × 90	66 × 78	66 × 90

Minimumaantal lijmvlakken			4		4		5-6		5-6

in verbinding *

Maximale gebruiksbelastingsklasse		II		III		II		II

-	De in rekening te brengen winddruk moet vastgesteld worden zoals is omschreven in paragrafen 18.3.5 t/m 18.3.8.

-	Tussenwaarden bepalen door rechtlijnig te interpoleren.

-	Raambreedte ≤ 1,1 × de raamhoogte.

-	Eisen van inbraakwerendheid kunnen maatgevend zijn (zie de betreffende SKH-publikatie 98-08).

-	Wind- en waterdichtheid niet gekwantificeerd/niet algemeen bekend (zie katern 18 tabel 18.4.3).

Tabel 11.18

Toelaatbare afmetingen van hefschuif(val)deuren, 66 mm dik

Deurhout-		Deur-	Toelaatbare deurhoogte bij winddrukken van 720-3250 Pa

afmeting		breedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

66 × 90		800		2600	2600	2600	2600	2600	2519	2519	2519	2430	2367	2323	2286	2259

1000		2600	2600	2600	2592	2476	2380	2476	2380	2298	2240	2199	2165	2140

1200		2600	2600	2600	2483	2375	2285	2375	2285	2209	2155	2117	2086	2063

1400		2600	2600	2533	2407	2306	2222	2306	2222	2151	2100	2065	2035	2014

1600		2600	2600	2474	2356	2261	2182	2115	2068	2035	2007	-	-	-

1800		2600	2600	2436	2324	2234	2160	2098	2053	2022	-	-	-	-

2000		2600	2600	2414	2308	2224	2154	2095	2053	2022	-	-	-	-

2200		2600	2597	2406	2306	2224	2154	2095	2053	2022	-	-	-	-

2400		2600	2590	2406	2306	2224	2154	2095	2053	2022	-	-	-	-

2600		2600	2590	2406	2306	2224	2154	2095	2053	2022	-	-	-	-

2800		2600	2590	2406	2306	2224	2154	2095	2053	2022	-	-	-	-

66 × 114		800		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2560	2519	2489	2453	2419

1000		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2528	2464	2419	2382	2354	2321	2289

1200		2600	2600	2600	2600	2600	2509	2425	2365	2323	2288	2263	2232	2203

1600		2600	2600	2600	2575	2469	2382	2308	2255	2218	2188	2165	2138	2113

1800		2600	2600	2600	2533	2433	2350	2280	2231	2196	2167	2146	2121	2097

2000		2600	2600	2600	2507	2412	2334	2268	2221	2189	2162	2142	2118	2095

2200		2600	2600	2600	2495	2405	2331	2268	2221	2189	2162	2142	2118	2095

2400		2600	2600	2600	2495	2405	2337	2268	2221	2189	2162	2142	2118	2095

2600		2600	2600	2600	2495	2405	2340	2268	2221	2189	2162	2142	2118	2095

2800		2600	2600	2600	2495	2405	2346	2268	2221	2189	2162	2142	2118	2095

66 × 139		≤ 900	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600

1000		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2577	2547	2511	2477

1200		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2555	2510	2472	2445	2411	2379

1400		2600	2600	2600	2600	2600	2600	2539	2478	2436	2400	2374	2343	2313

1600		2600	2600	2600	2575	2469	2382	2308	2255	2218	2188	2165	2138	2113

1800		2600	2600	2600	2533	2433	2350	2280	2231	2196	2167	2146	2121	2097

2000		2600	2600	2600	2507	2412	2334	2268	2221	2189	2162	2142	2118	2095

2200		2600	2600	2600	2495	2405	2331	2268	2221	2189	2162	2142	2118	2095

2400		2600	2600	2600	2495	2405	2331	2268	2221	2189	2162	2142	2118	2095

2600		2600	2600	2600	2495	2405	2331	2268	2221	2189	2162	2142	2118	2095

2800		2600	2600	2600	2495	2405	2331	2268	2221	2189	2162	2142	2118	2095

-	Tussenwaarden bepalen door rechtlijnig te interpoleren.

-	Eisen van een weerstandsklasse (Inbraakwerendheid) kunnen maatgevend zijn en beperkingen met zich meebrengen (zie de betreffende SKH-publicatie 98-08).

-	De in rekening te brengen winddruk moet vastgesteld worden zoals is omschreven in katern 18 (Algemene uitgangspunten) § 18.3.5 t/m 18.3.8. Voor prestatie wind- en waterdichtheid zie § 18.4.3

Tabel 11.19

Toelaatbare afmetingen van schuiframen verticaal

Raamhout-		Raam-	Toelaatbare raamhoogte bij winddrukken van 720-3250 Pa

afmeting		breedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

66 × 90		800		1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380

1300		1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380

-	Maten zijn van toepassing op het schuivende raam.

-	Tussenwaarden bepalen door rechtlijnig te interpoleren.

-	De verhouding van de hoogte van het vaste deel tot het schuivende deel is als regel ⅓ : ⅔.

-	Vast raam uitvoeren in de houtmaat 66 × 90 (maximale breedte 1300 mm en maximale hoogte 800 mm).

-	Bevestiging vast raam volgens tekening 20.07.

-	Zie tekening 24.xx en 24.yy voor principe detaillering.

-	Detaillering en uitvoering ter goedkeuring van de certificerende instelling.

-	Eisen van weerstandsklasse 2 (Inbraakwerendheid) kunnen maatgevend zijn en beperkingen met zich meebrengen (zie de betreffende SKH-publicatie 98-08).

-	De in rekening te brengen winddruk moet vastgesteld worden zoals is omschreven in katern 18 (Algemene uitgangspunten) § 18.3.5 t/m 18.3.8. Voor prestatie wind- en waterdichtheid zie § 18.4.3.