Tabel 11.9

Tussendorpels 67 × 139 mm en 90 × 139 mm

Tussendorpel	Vakhoogte		Toelaatbare overspanning tussendorpel bij winddrukken van 720-3250 Pa

boven

tussendorpel

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

67 × 139		400			3068	3068	3068	3068	3068	3068	3068	3068	3068	3068	3068	3068	3068

600			2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878	2878

800			2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688	2688

1000			2577	2577	2577	2577	2577	2577	2577	2577	2577	2577	2576	2562	2541

1200			2466	2466	2466	2466	2466	2466	2466	2466	2466	2466	2463	2435	2394

1400			2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2381	2345	2304

1600			2313	2313	2313	2313	2313	2313	2313	2313	2313	2313	2298	2254	2214

1800			2256	2256	2256	2256	2256	2256	2256	2256	2256	2244	2223	2184	2148

2000			2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2198	2175	2147	2113	2082

90 × 139		≤ 600		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

800			3389	3389	3389	3389	3389	3389	3389	3389	3389	3389	3368	3316	3267

1000			3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3258	3229	3204	3171	3113	3059

1200			3126	3126	3126	3126	3126	3126	3126	3126	3069	3019	2974	2910	2850

1400			3034	3034	3034	3034	3034	3034	3034	3003	2937	2881	2836	2777	2722

1600			2942	2942	2942	2942	2942	2942	2942	2879	2804	2743	2698	2644	2594

1800			2872	2872	2872	2872	2872	2872	2872	2799	2729	2673	2631	2581	2535

2000			2801	2801	2801	2801	2801	2801	2801	2718	2654	2602	2564	2518	2475

-	De in rekening te brengen winddruk moet worden vastgesteld zoals is omschreven in bijlage 5 (let daarbij ook op de aandachtspunten wanneer een hogere winddruk in rekening gebracht moet worden).

-	Tussenwaarden bepalen door rechtlijnig te interpoleren.

Tabel 11.2

Tussenstijlen 67 × 90 en 90 × 90 mm

Tussenstijl	Gemiddelde	Toelaatbare overspanning tussenstijl bij winddrukken van 720-3250 Pa

vakbreedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

67 × 90	400			2670	2670	2670	2670	2598	2491	2435	2367	2320	2281	2253	2219	2187

600			2597	2597	2557	2490	2400	2301	2235	2174	2131	2096	2071	2039	2010

800			2524	2524	2443	2309	2201	2111	2035	1980	1942	1911	1888	1859	1833

1000			2524	2421	2278	2157	2059	1978	1909	1860	1826	1797	1777	1753	1731

1200			2524	2318	2112	2004	1916	1844	1783	1739	1709	1683	1665	1646	1628

1400			2479	2262	2069	1967	1885	1817	1760	1720	1692	1668	1651	1632	1614

1600			2433	2205	2025	1930	1853	1790	1737	1700	1674	1652	1636	1617	1599

1800			2402	2186	2016	1925	1851	1790	1738	1701	1675	1653	1637	1617	1599

2000			2370	2166	2006	1920	1849	1789	1738	1701	1675	1653	1637	1617	1599

90 × 90	400			3379	3379	3402	3211	3056	2927	2817	2739	2684	2639	2605	2565	2526

600			3379	3230	3097	2924	2785	2699	2599	2528	2478	2436	2406	2369	2334

800			3379	3080	2791	2637	2513	2470	2380	2316	2271	2233	2206	2173	2141

1000			3239	2932	2661	2517	2401	2335	2252	2193	2152	2117	2092	2062	2033

1200			3098	2783	2530	2397	2289	2199	2123	2069	2032	2001	1978	1950	1924

1400			3002	2703	2464	2338	2237	2152	2081	2030	1995	1966	1945	1918	1894

1600			2905	2623	2398	2279	2184	2105	2038	1991	1958	1931	1911	1886	1864

1800			2852	2583	2370	2257	2167	2093	2030	1985	1954	1927	1908	1884	1862

2000			2799	2543	2341	2235	2150	2080	2021	1979	1949	1923	1905	1882	1860

-	De in rekening te brengen winddruk dient vastgesteld te worden zoals is omschreven in de paragrafen 18.3.5 t/m 18.3.8. Voor prestatie van wind- en waterdichtheid zie § 18.4.3.

-	De ‘gemiddelde vakbreedte’ is de som van de halve vakbreedte links van de tussenstijl en de halve vakbreedte rechts van de tussenstijl.

-	Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.

Tabel 11.3

Tussenstijlen 67 × 102 en 90 × 102 mm

Tussenstijl	Gemiddelde	Toelaatbare overspanning tussenstijl bij winddrukken van 720-3250 Pa

vakbreedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

67 × 102	400			3065	3261	3261	3125	2975	2849	2742	2666	2613	2568	2536	2497	2499

600			3065	3084	2948	2809	2689	2628	2531	2462	2413	2372	2343	2307	2293

800			3065	2907	2634	2492	2403	2407	2319	2257	2213	2176	2150	2117	2087

1000			2993	2766	2511	2377	2282	2242	2162	2106	2067	2033	2010	1980	1953

1200			2920	2624	2387	2261	2160	2076	2005	1955	1920	1890	1869	1843	1818

1400			2831	2550	2327	2208	2114	2035	1968	1921	1888	1861	1841	1816	1793

1600			2741	2476	2266	2155	2067	1993	1931	1887	1856	1831	1812	1789	1768

1800			2694	2442	2244	2139	2055	1986	1926	1884	1854	1829	1811	1789	1768

2000			2647	2408	2221	2122	2043	1978	1921	1880	1851	1827	1810	1788	1767

90 × 102	400			3500	3500	3500	3500	3493	3345	3220	3130	3067	3015	2977	2930	2886

600			3500	3500	3500	3339	3179	3046	2933	2852	2795	2750	2739	2702	2662

800			3500	3500	3184	3007	2865	2746	2645	2573	2522	2485	2500	2473	2437

1000			3500	3340	3029	2863	2730	2619	2524	2457	2410	2373	2367	2338	2305

1200			3500	3164	2873	2719	2594	2491	2403	2341	2297	2261	2234	2202	2172

1400			3410	3065	2789	2643	2525	2427	2344	2286	2244	2210	2185	2155	2127

1600			3292	2965	2704	2566	2455	2363	2285	2230	2191	2159	2136	2107	2081

1800			3222	2909	2661	2529	2424	2337	2263	2211	2174	2144	2122	2095	2070

2000			3151	2853	2617	2492	2392	2310	2241	2191	2157	2129	2108	2082	2059

-	De in rekening te brengen winddruk dient vastgesteld te worden zoals is omschreven in de paragrafen 18.3.5 t/m 18.3.8. Voor prestatie van wind- en waterdichtheid zie § 18.4.3.

-	De ‘gemiddelde vakbreedte’ is de som van de halve vakbreedte links van de tussenstijl en de halve vakbreedte rechts van de tussenstijl.

-	Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.

Tabel 11.5

Tussenstijlen 67 × 139 en 90 × 139 mm

Tussenstijl	Gemiddelde	Toelaatbare overspanning tussenstijl bij winddrukken van 720-3250 Pa

vakbreedte

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

67 × 139	400			3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3471	3419

600			3500	3500	3500	3500	3500	3486	3366	3332	3266	3210	3170	3120	3074

800			3500	3500	3500	3459	3293	3156	3039	2955	2897	2848	2813	2769	2729

1000			3500	3500	3474	3282	3127	2998	2889	2811	2756	2711	2671	2635	2599

1200			3500	3500	3284	3105	2960	2840	2738	2666	2615	2573	2529	2500	2469

1400			3500	3496	3176	3006	2869	2755	2656	2584	2542	2502	2466	2434	2396

1600			3500	3371	3067	2906	2777	2669	2573	2501	2468	2431	2403	2368	2323

1800			3500	3295	3005	2851	2728	2619	2514	2438	2395	2354	2324	2287	2246

2000			3500	3219	2942	2796	2679	2569	2454	2375	2321	2276	2244	2205	2169

90 × 139	< 700		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3485	3434

800			3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3472	3413	3370	3318	3269

1000			3500	3500	3500	3500	3500	3500	3459	3365	3299	3244	3203	3155	3109

1200			3500	3500	3500	3500	3500	3399	3275	3187	3126	3074	3036	2991	2948

1400			3500	3500	3500	3500	3427	3288	3170	3086	3028	2979	2936	2883	2834

1600			3500	3500	3500	3466	3308	3176	3064	2985	2930	2884	2835	2775	2720

1800			3500	3500	3500	3388	3237	3111	3004	2921	2858	2805	2759	2704	2652

2000			3500	3500	3490	3310	3165	3045	2943	2857	2786	2726	2683	2632	2584

-	De in rekening te brengen winddruk dient vastgesteld te worden zoals is omschreven in de paragrafen 18.3.5 t/m 18.3.8. Voor prestatie van wind- en waterdichtheid zie § 18.4.3.

-	De ‘gemiddelde vakbreedte’ is de som van de halve vakbreedte links van de tussenstijl en de halve vakbreedte rechts van de tussenstijl.

-	Tussenwaarden kunnen door rechtlijnig te interpoleren worden bepaald.

Tabel 11.6

Tussendorpels 67 × 90 en 90 × 90 mm

Tussendorpel	Vakhoogte		Toelaatbare overspanning tussendorpel bij winddrukken van 720-3250 Pa

boven

tussendorpel

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

67 × 90		400			2512	2512	2512	2512	2487	2425	2334	2269	2224	2187	2160	2127	2096

600			2339	2339	2339	2339	2308	2234	2151	2093	2052	2018	1994	1964	1927

800			2166	2166	2166	2166	2128	2042	1968	1916	1880	1849	1827	1800	1757

1000			2071	2071	2071	2071	2043	1963	1895	1846	1813	1784	1764	1739	1707

1200			1975	1975	1975	1975	1957	1883	1821	1776	1745	1719	1700	1677	1656

1400			1911	1911	1911	1911	1902	1856	1798	1756	1727	1703	1685	1664	1644

1600			1846	1846	1846	1846	1846	1829	1774	1736	1709	1687	1670	1651	1632

1800			1799	1799	1799	1799	1799	1790	1763	1737	1710	1688	1671	1652	1633

2000			1751	1751	1751	1751	1751	1751	1751	1737	1711	1688	1672	1652	1633

90 × 90		400			3216	3216	3216	3171	018	2891	2782	2705	2651	2606	2573	2533	2496

600			3010	3010	3010	2911	2772	2667	2568	2498	2448	2407	2377	2341	2307

800			2804	2804	2804	2650	2525	2442	2353	2290	2245	2208	2181	2148	2117

1000			2686	2686	2651	2539	2422	2335	2252	2193	2152	2117	2092	2061	2033

1200			2567	2567	2498	2428	2319	2228	2151	2096	2058	2026	2003	1974	1948

1400			2486	2486	2452	2368	2265	2179	2107	2055	2020	1990	1968	1941	1917

1600			2405	2405	2405	2307	2210	2130	2062	2014	1981	1953	1933	1908	1885

1800			2345	2345	2345	2259	2169	2094	2031	1987	1976	1949	1929	1905	1883

2000			2284	2284	2284	2211	2127	2058	2000	1959	1970	1944	1925	1902	1880

-	De in rekening te brengen winddruk moet worden vastgesteld zoals is omschreven in bijlage 5 (let daarbij ook op de aandachtspunten wanneer een hogere winddruk in rekening gebracht moet worden).

-	Tussenwaarden bepalen door rechtlijnig te interpoleren.

Tabel 11.7

Tussendorpels 67 × 102 en 90 × 102 mm

Tussendorpel	Vakhoogte		Toelaatbare overspanning tussendorpel bij winddrukken van 720-3250 Pa

boven

tussendorpel

720	1000	1350	1600	1850	2100	2350	2550	2700	2850	2950	3100	3250

67 × 102		400			2741	2741	2741	2741	2741	2716	2614	2542	2493	2497	2465	2427	2391

600			2558	2558	2558	2558	2558	2519	2426	2360	2315	2299	2270	2236	2203

800			2374	2374	2374	2374	2374	2322	2238	2178	2136	2101	2075	2044	2014

1000			2271	2271	2271	2271	2271	2223	2145	2089	2050	2018	1994	1965	1937

1200			2168	2168	2168	2168	2168	2124	2051	2000	1964	1934	1912	1885	1860

1400			2099	2099	2099	2099	2099	2077	2013	1965	1932	1903	1883	1858	1834

1600			2029	2029	2029	2029	2029	2029	1975	1930	1899	1872	1853	1830	1808

1800			1977	1977	1977	1977	1977	1977	1950	1927	1896	1871	1852	1829	1808

2000			1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1923	1893	1869	1851	1828	1808

90 × 102		400			3451	3451	3451	3451	3445	3300	3176	3087	3026	2974	2936	2890	3068

600			3237	3237	3237	3235	3160	3028	2915	2835	2779	2733	2708	2666	2878

800			3023	3023	3023	3018	2875	2755	2654	2582	2531	2492	2479	2442	2688

1000			2898	2898	2898	2849	2716	2610	2543	2475	2428	2390	2370	2335	2541

1200			2773	2773	2773	2679	2557	2465	2431	2368	2324	2287	2260	2227	2394

1400			2687	2687	2687	2605	2520	2427	2371	2311	2270	2235	2209	2179	2304

1600			2601	2601	2601	2530	2482	2389	2310	2254	2215	2182	2158	2130	2214

1800			2537	2537	2537	2495	2422	2336	2262	2210	2173	2143	2121	2094	2148

2000			2472	2472	2472	2460	2362	2282	2213	2165	2131	2103	2083	2058	2082

-	De in rekening te brengen winddruk moet worden vastgesteld zoals is omschreven in bijlage 5 (let daarbij ook op de aandachtspunten wanneer een hogere winddruk in rekening gebracht moet worden).

-	Tussenwaarden bepalen door rechtlijnig te interpoleren.