BESTAND MET PLOEGTEMPO’S

Bron: Vuistregels, Reed Business Information

| AANLOOPFASE | Specificatie | Ploeg- grootte |  | Hoeveelheid W + U-bouw | Per dag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouwhekken aanbrengen |  |  |  |  |  |
| Houten schutting plaatsen | H 2m | 4 |  | 68 | m¹ |
| Bouwhek met betonvoet | H 2m | 3 |  | 170 | m¹ |
| Stofschotten binnen plaatsen | H 3m | 4 |  | 70 | m² |
| Bouwwegen aanleggen |  |  |  |  |  |
| Stelconplaten leggen | 2x2 m | 2 |  | 250 | m² |
| Bestrating in verband straten | 100x200 | 3+2 |  | 110 | m² |
| Betontegels leggen | 300x300 | 3+1 |  | 60 | m² |
| Asfaltbaan machinaal | D 60 mm | 2+2 |  | 550 | m² |
| Asfaltbaan handmatig | D 60 mm | 2+4 |  | 265 | m² |
| Slakkenverharding aanbrengen | D 200 mm | 3 |  | 550 | m² |
| Stalen rijplaten leggen | B 600 mm | 2 |  | 55 | m¹ |
| Bouwketen plaatsen |  |  |  |  |  |
| Directie/uitvoerderskeet | B 5/6 m | 1+3 |  | 40 | m² |
| Schaftkeet monteren | B 5/6 m | 1+3 |  | 60 | m² |
| Containerunits plaatsen | 3x6 m | 2 |  | 2 | st |
| Magazijn plaatsen |  | 1+3 |  | 80 | m² |
| Nissenhut/romneyloods | B 6/11 m | 1+3 |  | 200 | m² |
| Bouwinstallaties aanleggen |  |  |  |  |  |
| Riolering aanleggen |  | 1+1 |  | 30 | m¹ |
| Waterleiding aanleggen |  | 1+1 |  | 25 | m¹ |
| Gasleiding aanleggen |  | 1+1 |  | 25 | m¹ |
| Elektraleiding aanleggen |  | 1+1 |  | 40 | m¹ |
| Bouwkraanbaan monteren |  |  |  |  |  |
| Kraanbaanelementen | L 6 m | 1+2 |  | 30 | el |
| Kraanbaan op bielsen |  | 1+2 |  | 150 | m¹ |
| Kraanbaan traditioneel |  | 1+3 |  | 6 | m¹ |
| Railkraan opbouwen |  | 2+2 |  | 1 | st |
| Rupskraan torenkat |  | 2 |  | 1 | st |

| Bouwput ontgraven met dragline |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ontgraven en opslaan op maaiveld | zand | 400 lt |  | 350 | m³ |
|  | zand | 800 lt |  | 570 | m³ |
|  | klei/leem | 400 lt |  | 300 | m³ |
|  | klei/leem | 800 lt |  | 510 | m³ |
| Ontgraven en laden op vrachtauto | zand | 400 lt |  | 350 | m³ |
|  | zand | 800 lt |  | 570 | m³ |
|  | klei/leem | 400 lt |  | 225 | m³ |
|  | klei/leem | 800 lt |  | 350 | m³ |
| Bouwpunt ontgraven met dieplepel rups |  |  |  |  |
| Ontgraven en opslaan op maaiveld | zand | 800 lt |  | 575 | m³ |
|  | zand | 1.000 lt |  | 650 | m³ |
|  | klei/leem | 800 lt |  | 550 | m³ |
|  | klei/leem | 1.000 lt |  | 650 | m³ |
| Ontgraven en laden op vrachtauto | zand | 800 lt |  | 475 | m³ |
|  | zand | 1.000 lt |  | 575 | m³ |
|  | klei/leem | 800 lt |  | 425 | m³ |
|  | klei/leem | 1.000 lt |  | 525 | m³ |
| Houten paalfundatie heien |  |  |  |  |  |
| Houten paal zonder betonopzetter | L 3 m | 2+1 |  | 45 | st |
|  | L 5 m | 2+1 |  | 35 | st |
|  | L 10 m | 2+1 |  | 25 | st |
| Houten paal met betonopzetter | L 5 m | 2+1 |  | 30 | st |
|  | L 10 m | 2+1 |  | 20 | st |
|  | L 15 m | 2+1 |  | 15 | st |
|  | L 20 m | 2+1 |  | 10 | st |
| Prefab-beton paalfundatie heien |  |  |  |  |  |
| Prefab-betonpaal 250-350 mm | L 10 m | 3+1 |  | 19 | st |
|  | L 15 m | 3+1 |  | 16 | st |
|  | L 20 m | 3+1 |  | 12 | st |
| 250-350 met verzwaarde voet | L 10 m | 3+1 |  | 16 | st |
|  | L 15 m | 3+1 |  | 11 | st |
|  | L 20 m | 3+1 |  | 8 | st |
| Prefab-betonpaal 350-450 mm | L 10 m | 3+1 |  | 18 | st |
|  | L 15 m | 3+1 |  | 14 | st |
|  | L 20 m | 3+1 |  | 10 | st |
| 350-450 met verzwaarde voet | L 10 m | 3+1 |  | 15 | st |
|  | L 15 m | 3+1 |  | 10 | st |
|  | L 20 m | 3+1 |  | 7 | st |

| Beton + mortelschroefpalen heien |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stortpaal 300-400 met stalen voet | L 10 m | 3+2 |  | 6 | st |
|  | L 15 m | 3+2 |  | 4 | st |
|  | L 20 m | 3+2 |  | 3 | st |
| Buisboorpaal dubbelwandig | L 10 m | 3+2 |  | 22 | st |
|  | L 15 m | 3+2 |  | 14 | st |
|  | L 20 m | 3+2 |  | 10 | st |
| Schroefboorpalen boren | L 10 m | 3+1 |  | 3 | st |
| Paalfundatie koppensnellen |  |  |  |  |  |
| Betonnen palen koppensnellen | 250-350 | 1 |  | 20 | st |
|  | 350-450 | 1 |  | 15 | st |
| Bouwkuip damwand heien |  |  |  |  |  |
| Houten damwand heien enkelw. | D 3 m | 2+1 |  | 15 | m¹ |
|  | D 5 m | 2+1 |  | 10 | m¹ |
|  | D 7 m | 2+1 |  | 7 | m¹ |
| Stalen damwand heien enkelw. | D 5 m | 3+1 |  | 15 | m¹ |
|  | D 9 m | 3+1 |  | 10 | m¹ |
|  | D 12 m | 3+1 |  | 8 | m¹ |
| Stalen damwand drukken enkelw. | D 5 m | 3+1 |  | 12 | m¹ |
|  | D 9 m | 3+1 |  | 8 | m¹ |
|  | D 12 m | 3+1 |  | 7 | m¹ |
| Damwandverankering |  |  |  |  |  |
| Groutanker aanbrengen | L 15 m | 2+1 |  | 4 | st |
|  | L 20 m | 2+1 |  | 3 | st |
|  | L 28 m | 2+1 |  | 2 | st |
| Groutankers aanspannen |  | 2 |  | 6 | st |
| Groutankers verwijderen | L 15 m | 2+1 |  | 12 | st |
|  | L 20 m | 2+1 |  | 10 | st |
|  | L 28 m | 2+1 |  | 8 | st |

| ONDERBOUWFASE | Specificatie | Ploeg- grootte | Hoeveel W-bouw | Hoeveel U-bouw | Per dag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beton werkvloer aanbrengen |  |  |  |  |  |
| Werkvloerbeton 50 mm balken | smal | 4 | 7 | 6 | m³ |
|  | breed | 4 | 9 | 7 | m³ |
| Werkvloerbeton vloeren | D 50 mm | 4 | 12 | 12 | m³ |
| Vloeispecievloeren | D 50 mm | 4 | 25 | 25 | m³ |
|  | D 100 mm | 4 | 30 | 30 | m³ |
| Funderingsbalken bekisten |  |  |  |  |  |
| Bekisten met isolatiebekisting | H 400 mm | 2 | 64 |  | m¹ |
|  | H 450 mm | 2 | 60 |  | m¹ |
|  | H 500 mm | 2 | 50 |  | m¹ |
| Bekisten met schotten/klemmen | 400-700 | 2 | 35 | 25 | m¹ |
|  | 710-1200 | 2 |  | 12 | m¹ |
|  | > 1200 | 2 |  | 6 | m¹ |
| Ontkisten schotten/klemmen | 400-700 | 2 | 50 | 40 | m¹ |
|  | 710-1200 | 2 |  | 20 | m¹ |
|  | > 1200 | 2 |  | 10 | m¹ |
| Systeembekisting be/ontkisten | staal | 2 | 80 | 50 | m¹ |
| Funderingspoeren bekisten |  |  |  |  |  |
| Bekistingschotten maken | 600-1200 | 2 |  | 30 | m² |
| Poeren recht of vierkant | bekisten | 2 |  | 20 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 |  | 40 | m¹ |
| Poeren trapezium of dergelijk | bekisten | 2 |  | 15 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 |  | 30 | m¹ |
| Kelderwanden bekisten |  |  |  |  |  |
| Grootpaneel wandbekisting | Bekisten | 4 | 80 | 80 | m² |
|  | ontkisten | 4 | 120 | 120 | m² |
| Stalen systeemwandbekisting | dagcyclus | 4 | 90 | 90 | m² |
| Betonnen holle-wandbekisting | dubbel | 3 | 50 |  | m² |
| Kelder liftwanden traditioneel | Bekisten | 2 | 15 | 15 | m² |
|  | ontkisten | 2 | 30 | 30 | m² |
| Kelder liftwanden grootpaneel | bekisten | 2 | 20 | 20 | m² |
|  | ontkisten | 2 | 40 | 40 | m² |

| Kelderkolommen bekisten |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stalen systeembekisting 400x400 | bekisten | 2 |  | 10 | st |
|  | ontkisten | 2 |  | 12 | st |
| Stalen systeembekisting 600x600 | bekisten | 2 |  | 8 | st |
|  | ontkisten | 2 |  | 10 | st |
| Paneel/plaatbekisting 400x400 | bekisten | 2 |  | 8 | st |
|  | ontkisten | 2 |  | 10 | st |
| Paneel/plaatbekisting 600x600 | bekisten | 2 |  | 7 | st |
|  | ontkisten | 2 |  | 9 | st |
| Tubebekisting rond | bekisten | 2 |  | 16 | st |
|  | ontkisten | 1 |  | 20 | st |
| Prefab-betonkolommen | stellen | 2 |  | 9 | st |
| Begane-grondvloer bekisten |  |  |  |  |  |
| Plaatbekisting op systeemsteiger | bekisten | 2+3 | 100 | 133 | m² |
|  | ontkisten | 3 | 80 | 100 | m² |
| Plaatbekisting vloer D > 500 mm | bekisten | 2+3 |  | 100 | m² |
|  | ontkisten | 3 |  | 90 | m² |
| Kleinpaneel op valkopsteiger | bekisten | 1+3 | 100 | 130 | m² |
|  | ontkisten | 3 | 80 | 130 | m² |
| Kleinpaneel vloer D > 500 mm | bekisten | 2+3 |  | 130 | m² |
|  | ontkisten | 3 |  | 100 | m² |
| Breedplaat incl. ondersteuning | bekisten | 3+2 | 60 | 120 | m² |
|  | ontkisten | 3 | 50 | 100 | m² |
| Balkbekisting systeempanelen | bekisten | 2 |  | 10 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 |  | 16 | m¹ |
| Fundatiebeton storten |  |  |  |  |  |
| Funderingsbalk met kraan | 300x600 | 3 | 40 | 30 | m³ |
|  | 400x600 | 3 | 45 | 45 | m³ |
|  | 500x600 | 3 | 45 | 45 | m³ |
| Funderingsstroken met kraan | 200x600 | 3 | 48 |  | m³ |
| Vloeren op zand met kraan | D 160 mm | 4 | 45 | 45 | m³ |
|  | D 200 mm | 4 | 80 | 80 | m³ |
| Vloeren op zand met betonpomp | D 400 mm | 4 |  | 150 | m³ |
| Kelderwanden storten met kraan | < 200 m³ | 4 | 50 | 50 | m³ |
|  | > 200 m³ | 4 | 70 | 70 | m³ |
| Kelderkolommen storten met kraan | 400x400 | 3 |  | 14 | m³ |
|  | 600x600 | 3 |  | 10 | m³ |
| Keldervloer/kelderdek storten | kraan | 4 |  | 70 | m³ |
|  | pomp | 5 |  | 150 | m³ |

| Funderingsbalken metselen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2x halfsteens kalkzandsteen | waal | 3 | 40 |  | m² |
| 2x halfsteens baksteen | waal | 3 | 25 |  | m² |
| Steens kalkzandsteen lijmen | element | 2 | 50 |  | m² |
| Begane grondvloer prefab leggen |  |  |  |  |  |
| Breedplaatvloer incl. ondersteuning | klein | 4 | 100 | 100 | m² |
|  | groot | 4 | 160 | 160 | m² |
| Ribcassettevloerelementen | variabel | 4 | 160 |  | m² |
| Kanaalplaatvloerelementen | variabel | 4 | 200 | 160 | m² |
| PS-isolatievloersysteem | klein | 3 | 80 | 60 | m² |
|  | groot | 3 | 120 | 100 | m² |
| Dubbel T-plaatvloerelementen | variabel | 4 |  | 200 | m² |

| BOVENBOUWFASE | Specificatie | Ploeg- grootte | Hoeveel W-bouw | Hoeveel U-bouw | Per dag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betonkolommen bekisten incl. ontkisten |  |  |  |  |  |
| Schotten met kransijzers H < 3 m | 200x200 | 2 | 6 | 6 | st |
|  | 400x400 | 2 | 5 | 5 | st |
|  | 600x600 | 2 | 4 | 4 | st |
|  | 700x700 | 2 | 3 | 3 | st |
| Schotten met kransijzers H > 3 m | 300x300 | 2 |  | 5 | st |
|  | 500x500 | 2 |  | 4 | st |
|  | 700x700 | 2 |  | 3 | st |
| Panelen met centerpen H < 3 m | 400x400 | 2 |  | 3 | st |
|  | 600x600 | 2 |  | 2 | st |
| Panelen met centerpen H > 3 m | 400x400 | 2 |  | 3 | st |
|  | 600x600 | 2 |  | 2 | st |
| Systeempaneelbekisting H < 3 m | 400x400 | 2 |  | 4 | st |
|  | 600x600 | 2 |  | 4 | st |
| Systeempaneelbekisting H > 3 m | 400x400 | 2 |  | 2 | st |
|  | 600x600 | 2 |  | 2 | st |
| Stalen systeembekisting H < 3 m | 400x400 | 2 |  | 6 | st |
|  | 600x600 | 2 |  | 5 | st |
| Stalen systeembekisting H > 3 m | 400x400 | 2 |  | 5 | st |
|  | 600x600 | 2 |  | 4 | st |
| Kartonnen ronde-kolombekisting | 400 | 2 |  | 5 | st |
|  | 600 | 2 |  | 5 | st |
| Betonwanden bekisten per zijde |  |  |  |  |  |
| Traditionele bekisting eenmalig | bekisten | 2 |  | 16 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 32 | m² |
| Traditionele bekisting 2 wanden | bekisten | 2 |  | 20 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 40 | m² |
| Traditionele bekisting 3-5 wanden | bekisten | 2 |  | 35 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 70 | m² |
| Traditionele bekisting cyclus 1-5 | bekisten | 2 |  | 30 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 60 | m² |
| Traditionele bekisting cyclus 5-10 | bekisten | 2 |  | 35 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 70 | m² |
| Traditionele bekisting cyclus > 10 | bekisten | 2 |  | 40 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 80 | m² |
| Kleinpaneel bekisting cyclus > 1 | bekisten | 2 |  | 40 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 80 | m² |
| Grootwandbekisting cyclus > 1 | bekisten | 2 |  | 80 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 100 | m² |
| Stalenwandbekisting cyclus > 1 | bekisten | 2 |  | 100 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 120 | m² |
| Kernwanden divers cyclus > 1 | bekisten | 2 |  | 30 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 60 | m² |
| Woningscheidende wanden bekisten incl. ontkisten per zijde |  |  |  |  |  |
| Grootwand stalen systeembekisting | cyclus | 3 | 250 |  | m² |
| Grootwand houten beplating | cyclus | 3 | 200 |  | m² |
| Gevelbalken bekisten |  |  |  |  |  |
| Kinderbint-gording-stempel H 3m | bekisten | 2 | 14 | 16 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 | 26 | 30 | m¹ |
| Kinderbint-gording-stempel H 5m | bekisten | 3 |  | 16 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 |  | 18 | m¹ |
| Kinderbint-gordingsysteem H 3m | bekisten | 2 | 17 | 19 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 | 31 | 36 | m¹ |
| Kinderbint-gordingsysteem H 5m | bekisten | 3 |  | 20 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 |  | 24 | m¹ |
| Balktafel-bekistingsysteem | bekisten | 3 |  | 40 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 |  | 60 | m¹ |
| Tussenbalken bekisten |  |  |  |  |  |
| Kinderbint-gording-stempel H 3 m | bekisten | 2 | 14 | 18 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 | 30 | 36 | m¹ |
| Kinderbint-gording-stempel H 5 m | bekisten | 3 |  | 14 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 |  | 28 | m¹ |
| Kinderbint-gordingsysteem H 3 m | bekisten | 2 |  | 23 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 |  | 40 | m¹ |
| Kinderbint-gordingsysteem H 5 m | bekisten | 3 |  | 18 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 |  | 30 | m¹ |
| Balktafel-bekistingsysteem | bekisten | 3 |  | 32 | m¹ |
|  | ontkisten | 2 |  | 50 | m¹ |
| Betonvloeren bekisten |  |  |  |  |  |
| Betonplex badding-stempel | bekisten | 2+3 | 100 | 80 | m² |
|  | ontkisten | 3 | 100 | 80 | m² |
| Betonplex baddingsysteem in serie | bekisten | 2+2 |  | 133 | m² |
|  | ontkisten | 2 |  | 100 | m² |
| Kleinpaneel valkopsteiger in serie | bekisten | 2+3 |  | 120 | m² |
|  | ontkisten | 3 |  | 120 | m² |
| Grootpaneel stempel in serie | bekisten | 3+2 |  | 40 | m² |
|  | ontkisten | 3 |  | 60 | m² |
| Tafelbekisting in serie | bekisten | 2+2 | 160 | 200 | m² |
|  | ontkisten | 3 | 130 | 160 | m² |
| Breedplaat op stempel in serie | bekisten | 2+2 | 200 | 120 | m² |
|  | ontkisten | 2 | 130 | 100 | m² |

| Betonconstructies wapenen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanden met losse staven 12 mm | eenvoudig | 2 |  | 1.500 | kg |
|  | normaal | 2 |  | 1.000 | kg |
|  | moeilijk | 2 |  | 600 | kg |
| Wanden met netten 10 mm | normaal | 2 |  | 1.000 | kg |
| Kolommen met korven 16 mm | eenvoudig | 2 |  | 1.600 | kg |
|  | normaal | 2 |  | 1.450 | kg |
|  | moeilijk | 2 |  | 1.000 | kg |
| Balken losse staven 12 mm | eenvoudig | 2 |  | 1,230 | kg |
|  | normaal | 2 |  | 1.000 | kg |
|  | moeilijk | 2 |  | 700 | kg |
| Vloeren netten zonder bijlegwap. | eenvoudig | 4 | 2.500 | 3.000 | kg |
| Vloeren netten met bijlegwapening | eenvoudig | 4 | 2.200 | 1.750 | kg |
| Breedplaatvloer losse wapening | normaal | 4 | 2.000 | 2.000 | kg |
| Losse wapening vlechten 12 mm | eenvoudig | 4 | 2.500 | 2.000 | kg |
|  | normaal | 4 | 2.000 | 1.750 | kg |
|  | moeilijk | 4 | 1.000 | 1.500 | kg |
| Betonconstructies betonstorten |  |  |  |  |  |
| Woningscheidende wand 160 kraan | 750 lt | 3 | 40 |  | m³ |
|  | 1.000 lt | 3 | 45 |  | m³ |
| Woningscheidende wand 230 kraan | 750 lt | 3 | 50 |  | m³ |
|  | 1.000 lt | 3 | 60 |  | m³ |
| Kernwand met kraan met kubel | 750 lt | 3 |  | 18 | m³ |
|  | 1.000 lt | 3 |  | 20 | m³ |
| Stabilisatiewand met kraan kubel | 750 lt | 3 |  | 24 | m³ |
|  | 1.000 lt | 3 |  | 26 | m³ |
| Kolommen tot 3.3 m met kraan | 300x300 | 3 | 5 | 5 | m³ |
|  | 500x500 | 3 |  | 10 | m³ |
|  | 700x700 | 3 |  | 20 | m³ |
| Kolommen tot 4.5 m met kraan | 500x500 | 3 |  | 20 | m³ |
|  | 700x700 | 3 |  | 23 | m³ |
| Kolommen tot 5.5 m met kraan | 500x500 | 3 |  | 12 | m³ |
|  | 700x700 | 3 |  | 15 | m³ |
| Balken vrijstaand met kraan | 300x400 | 4 |  | 30 | m³ |
|  | 60x60 | 4 |  | 60 | m³ |
| Betonstorten vloer woningbouw |  |  |  |  |  |
| 160 mm op bekisting met kraan | 750 lt | 5 | 80 |  | m³ |
|  | 1000 lt | 5 | 85 |  | m³ |
| >160 mm op bekisting met kraan | 750 lt | 5 | 90 |  | m³ |
|  | 1000 lt | 5 | 95 |  | m³ |
| 110 mm op breedplaat met kraan | 750 lt | 5 | 60 |  | m³ |
|  | 1000 lr | 5 | 66 |  | m³ |
| >110 mm op breedplaat met kraan | 750 lt | 5 | 70 |  | m³ |
|  | 1000 lt | 5 | 80 |  | m³ |

| Betonstorten vloeren U-bouw |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vloeren <300 mm met kraan | 750 lt | 5 |  | 60 | m³ |
|  | 1000 lt | 5 |  | 65 | m³ |
| >300 mm incl. balken met kraan | 1000 lt | 5 |  | 100 | m³ |
| Vloeren met betonpomp | <300mm | 5 |  | 200 | m³ |
|  | >300mm | 5 |  | 250 | m³ |
| Stenen wanden metselwerk |  |  |  |  |  |
| Halfsteens eenzijdig schoon | DF | 3+2 | 60 | 60 | m² |
|  | WF | 3+2 | 50 | 50 | m² |
| Steens tweezijdig schoon | WF | 3+1 |  | 40 | m² |
| Lichtgewicht diverse formaten | eenzijd. | 3+1 | 45 | 40 | m² |
|  | vuil | 3+1 | 75 | 85 | m² |
| Baksteen Poriso | vuil | 3+1 | 70 | 80 | m² |
| betonsteen | eenzijd. | 3+1 | 35 | 40 | m² |
| Cellenbeton lijmen | vuil | 3+1 | 80 | 90 | m² |
| Glazen bouwsteen | schoon | 3+1 |  | 25 | m² |
| Kalkzandst.lijmelem. alleen lijmen | vuil | 2 | 130 |  | m² |
| Kalkzandst.lijmelem. incl. opperen | vuil | 2+1 | 100 | 80 | m² |

| GEVEL/DAK FASE | Specificatie | Ploeg- grootte | Hoeveel W-bouw | Hoeveel U-bouw | Per dag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Metselprofielen stellen |  |  |  |  |  |
| Hoekprofiel begane grond | veel | 2 | 35 | 30 | st |
|  | weinig | 2 | 29 | 28 | st |
| Hoekprofiel verdieping | veel | 2 | 32 | 29 | st |
|  | weinig | 2 | 27 | 25 | st |
| Tussenprofiel begane grond | veel | 2 | 38 | 35 | st |
|  | weinig | 2 | 32 | 30 | st |
| Tussenprofiel verdieping | veel | 2 | 35 | 32 | st |
|  | weinig | 2 | 31 | 26 | st |
| Binnenprofiel begane grond | veel | 2 | 50 | 45 | st |
|  | weinig | 2 | 42 | 40 | st |
| Binnenprofiel verdieping | veel | 2 | 46 | 42 | st |
|  | weinig | 2 | 38 | 35 | st |
| Latprofiel begane grond | veel | 2 | 80 | 70 | st |
|  | weinig | 2 | 70 | 60 | st |
| Buitenspouwblad metselen |  |  |  |  |  |
| Gevelvlak met openingen | DF | 3+1 | 1200 | 1100 | st |
|  | WF | 3+1 | 1300 | 1200 | st |
| Gevelvlak zonder openingen | DF | 3+1 | 1350 | 1300 | st |
|  | WF | 3+1 | 1400 | 1350 | st |
| Betonsteen eenzijdig schoon | WF | 3+1 | 1200 | 1200 | st |
| Betonblokken eenzijdig schoon | divers | 3+1 | 950 | 950 | st |
| Kalkzandsteen vuilwerk | WF | 3+1 | 1350 | 1300 | st |
|  | AF | 3+1 | 1325 | 1275 | st |
|  | element | 2 | 23 |  | m² |
| Binnenspouwblad metselen |  |  |  |  |  |
| Porisosteen vuilwerk | 50 mm | 2+1 |  | 34 | m² |
|  | 70 mm | 2+1 |  | 28 | m² |
|  | 90 mm | 2+1 |  | 24 | m² |
| Porisosteen schoonwerk | 50 mm | 2+1 |  | 28 | m² |
|  | 70 mm | 2+1 |  | 24 | m² |
|  | 90 mm | 2+1 |  | 20 | m² |
| Schoorstenen metselen |  |  |  |  |  |
| Baksteen tegen muur | DF | 2+1 | 13 |  | m¹ |
| Baksteen 1 kanaal | DF | 2+1 | 12 |  | m¹ |
| Baksteen 2 kanalen | Df | 2+1 | 7 |  | m¹ |
| Tuinmuur metselen |  |  |  |  |  |
| Baksteen tweezijdig schoon | vlak | 3+1 | 1000 | 925 | st |
|  | penant | 3+1 | 900 | 850 | st |

| Dakisolatie leggen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Minerale wol als plaat | 50 mm | 1 |  | 150 | m² |
|  | 70 mm | 1 |  | 135 | m² |
|  | 100 mm | 1 |  | 125 | m² |
| Minerale wol als deken | 50 mm | 1 |  | 120 | m² |
|  | 70 mm | 1 |  | 105 | m² |
|  | 100 mm | 1 |  | 95 | m² |
| Hardschuimplaat leggen | 50 mm | 1 |  | 165 | m² |
|  | 70 mm | 1 |  | 150 | m² |
|  | 100 mm | 1 |  | 140 | m² |
| Hardschuimplaat incl. lijmen | 50 mm | 1 |  | 70 | m² |
|  | 70 mm | 1 |  | 55 | m² |
|  | 100 mm | 1 |  | 50 | m² |
| Hardschuimbeton leggen | 40 mm | 1 |  | 175 | m² |
|  | 70 mm | 1 |  | 155 | m² |
| Dakbedekking aanbrengen |  |  |  |  |  |
| Dakpannen | sneldek | 4 | 200 |  | m² |
| Dakleien bitumineus |  | 4 | 85 |  | m² |
| Golfplaten | vlak | 4 | 400 |  | m² |
|  | gebogen | 4 | 250 |  | m² |
| Staaldak groot oppervlak |  | 4 | 400 |  | m² |

| AFBOUW FASE | Specificatie | Ploeg- grootte | Hoeveel W-bouw | Hoeveel U-bouw | Per dag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dekvloeren aanbrengen |  |  |  |  |  |
| Cementdekvloer dik 30 mm | weinig | 3+1 | 200 | 175 | m² |
|  | veel | 3+1 |  | 225 | m² |
| Cementdekvloer dik 50 mm | weinig | 3+1 |  | 100 | m² |
|  | veel | 3+1 |  | 140 | m² |
| Anhydrietvloer dik 10 mm | weinig | 3+1 |  | 450 | m² |
|  | veel | 3+1 |  | 550 | m² |
| Anhydrietvloer dik 30 mm | weinig | 3+1 |  | 360 | m² |
|  | veel | 3+1 |  | 470 | m² |
| Epoxy gietvloer | weinig | 2+1 |  | 270 | m² |
|  | veel | 2+1 |  | 380 | m² |
| Epoxy mortel dik 5 mm | weinig | 3+1 |  | 110 | m² |
|  | veel | 3+1 |  | 150 | m² |
| Gietasfalt dik 20 mm | weinig | 6+2 |  | 460 | m² |
|  | veel | 6+1 |  | 520 | m² |
| Gietasfalt dik 40 mm | weinig | 6+1 |  | 240 | m² |
|  | veel | 6+1 |  | 280 | m² |
| Terrazzovloer | weinig | 2 | 16 | 32 | m² |
|  | veel | 2 | 16 | 31 | m² |
| Houten in situ systeemwand |  |  |  |  |  |
| Multiplex op regelwerk | 1 zijde | 2 | 32 | 27 | m² |
|  | 2 zijden | 2 | 20 |  | m² |
| Gipsplaat 9 mm op regelwerk | 1 zijde | 2 | 40 | 35 | m² |
| Schroten op regelwerk | 1 zijde | 2 | 30 |  | m² |
|  | 2 zijden | 2 | 22 |  | m² |
| gipsmontagewanden |  |  |  |  |  |
| Gipsplaten op stalen frame | 41 dB | 6 |  | 50 | m² |
|  | 43 dB | 6 |  | 45 | m² |
|  | 50 dB | 6 |  | 30 | m² |
|  | 53 dB | 6 |  | 25 | m² |
| Prefab-systeemwand |  |  |  |  |  |
| Systeemwand op frame | metaal | 3 |  | 50 | m² |
|  | Kunststof | 3 |  | 45 | m² |
| Systeemvouwwand | Klein | 2 |  | 25 | m² |
|  | groot | 2 |  | 35 | m² |
| Verplaatsbare wand, kozijnen | zonder | 4 |  | 30 | m² |
|  | met | 4 |  | 20 | m² |

| Systeemplafonds |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schroten op regels met doek |  | 4 | 30 | 20 | m² |
| Schroten uitneembaar |  | 4 | 50 | 40 | m² |
| Delen 18 mm op | regels | 4 |  | 30 | m² |
|  | rachels | 4 |  | 35 | m² |
| Schroten 20x50 mm op | regels | 4 |  | 25 | m² |
|  | rachels | 4 |  | 31 | m² |
| Gipsplaat verlaagd kleine ruimte op | regels | 2 | 15 | 15 | m² |
|  | rachels | 2 | 25 | 20 | m² |
| Gipsplaat verlaagd grote ruimte op | regels | 2 | 25 | 20 | m² |
|  | rachels | 2 | 35 | 30 | m² |
| Travertin tegels 600x600 mm |  | 2 |  | 22 | m² |
| Houtwolcementplaat |  | 2 |  | 30 | m² |
| Mineraal vezelplaat |  | 2 |  | 30 | m² |
| Lamellenroosterplafond |  |  |  |  |  |
| Aluminium lamellen 100 mm |  | 4 |  | 30 | m² |
| Aluminium roosters | 600x600 | 3 |  | 35 | m² |
|  | 600x1200 | 3 |  | 40 | m² |
| Steenwoldekens aanbrengen | 600x600 | 3 | 60 | 60 | m² |
| Paraboolplafond 370 mm |  | 3 | 30 | 25 | m² |
| Stukadoorwerk aanbrengen |  |  |  |  |  |
| Steengaasplafond | < 50 | 2+1 | 20 | 15 | m² |
|  | veel | 2+1 | 40 | 35 | m² |
| Stucanet plafond | < 50 | 2+1 | 30 | 25 | m² |
|  | veel | 2+1 | 55 | 50 | m² |
| Wit schuurwerk | < 50 | 2+1 | 35 | 30 | m² |
|  | veel | 2+1 | 60 | 50 | m² |
| Uitrapen plafond | < 50 | 2+1 | 30 | 25 | m² |
|  | veel | 2+1 | 55 | 50 | m² |
| Egaliseren plafond | < 50 | 2+1 | 160 | 150 | m² |
|  | veel | 2+1 | 290 | 260 | m² |
| Blauw pleisterwerk | < 50 | 2+1 | 50 | 40 | m² |
|  | veel | 2+1 | 70 | 60 | m² |
| Granol sierpleister | < 50 | 2+1 | 55 | 50 | m² |
|  | veel | 2+1 | 95 | 85 | m² |
| Fijn sierpleister | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m² |
|  | veel | 2+1 | 40 | 35 | m² |
| Plafond sierpleister | < 50 | 2+1 | 20 | 15 | m² |
|  | veel | 2+1 | 38 | 33 | m² |
| Wand spuitpleister | < 50 | 2+1 | 150 | 140 | m² |
|  | veel | 2+1 | 290 | 275 | m² |
| Plafond spuitpleister | < 50 | 2+1 | 140 | 130 | m² |
|  | veel | 2+1 | 250 | 230 | m² |
| Akoestische pleister | < 50 | 2+1 | 30 | 20 | m² |
|  | veel | 2+1 | 50 | 40 | m² |

| Wandtegels aanbrengen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In specie 147x147 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m² |
|  | veel | 2+1 | 35 | 30 | m² |
| In specie 97x197 mm | < 50 | 2+1 | 20 | 15 | m² |
|  | veel | 2+1 | 30 | 25 | m² |
| In specie 97x97 mm | < 50 | 2+1 | 15 | 10 | m² |
|  | veel | 2+1 | 25 | 20 | m² |
| Gelijmd 147x147 mm | < 50 | 2+1 | 35 | 30 | m² |
|  | veel | 2+1 | 45 | 40 | m² |
| Gelijmd 97x197 mm | < 50 | 2+1 | 35 | 30 | m² |
|  | veel | 2+1 | 45 | 40 | m² |
| Gelijmd 97x97 mm | < 50 | 2+1 | 30 | 25 | m² |
|  | veel | 2+1 | 35 | 30 | m² |
| Gelijmd 50x50 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m² |
|  | veel | 2+1 | 30 | 25 | m² |
| Gelijmd 20x20 mm | < 50 | 2+1 | 15 | 10 | m² |
|  | veel | 2+1 | 20 | 15 | m² |
| Vloertegels aanbrengen |  |  |  |  |  |
| Keramisch OHG 96x96 mm | < 50 | 2+1 | 20 | 20 | m² |
|  | veel | 2+1 | 35 | 30 | m² |
| Keramisch OHG 146x146 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m² |
|  | veel | 2+1 | 35 | 30 | m² |
| Keramisch OHG 96x196 mm | < 50 | 2+1 | 30 | 25 | m² |
|  | veel | 2+1 | 40 | 35 | m² |
| Plavuizen 200x200 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m² |
| 250x250 mm | veel | 2+1 | 35 | 35 | m² |
| Mozaïektegels 20x20 mm | < 50 | 2+1 | 20 | 15 | m² |
|  | veel | 2+1 | 30 | 25 | m² |
| Mozaïektegels 50x50 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m² |
|  | veel | 2+1 | 35 | 30 | m² |
| Marmertegels 300x300 mm | < 50 | 2+1 | 25 | 20 | m² |
|  | veel | 2+1 | 33 | 28 | m² |
| Natuursteentegels | < 50 | 2+1 |  | 16 | m² |
| Schilderwerk diversen |  |  |  |  |  |
| Op vlak plaatmateriaal | gronden | 1 | 80 | 70 | m² |
|  | aflakken | 1 | 60 | 55 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 35 | 30 | m² |
| Op stroken tot 300 mm | gronden | 1 | 45 | 40 | m² |
|  | aflakken | 1 | 50 | 45 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 30 | 25 | m² |
| Op kozijnen schoonmaken en | 1x lakken | 1 | 28 | 28 | m² |

| Schilderwerk op beton |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acrylverf | gronden | 1 | 80 | 70 | m² |
|  | aflakken | 1 | 35 | 30 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 30 | 25 | m² |
| Dispersieverf | gronden | 1 | 80 | 70 | m² |
|  | aflakken | 1 | 80 | 70 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 35 | 30 | m² |
| Kwartsverf | gronden | 1 | 48 | 45 | m² |
|  | aflakken | 1 | 50 | 45 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 28 | 25 | m² |
| Chloorvinylverf | gronden | 1 | 68 | 64 | m² |
|  | aflakken | 1 | 48 | 45 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 28 | 25 | m² |
| Schilderwerk op metselwerk |  |  |  |  |  |
| Acrylverf | gronden | 1 | 80 | 70 | m² |
|  | aflakken | 1 | 32 | 28 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 32 | 28 | m² |
| Dispersieverf | gronden | 1 | 56 | 50 | m² |
|  | aflakken | 1 | 40 | 38 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 28 | 25 | m² |
| Kwartsverf | gronden | 1 | 32 | 30 | m² |
|  | aflakken | 1 | 24 | 22 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 24 | 22 | m² |
| Vinylverf | gronden | 1 | 44 | 40 | m² |
|  | aflakken | 1 | 24 | 22 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 18 | 16 | m² |
| Alkydverf | gronden | 1 | 80 | 75 | m² |
|  | aflakken | 1 | 32 | 30 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 32 | 30 | m² |
| Schilderwerk op pleisterwerk |  |  |  |  |  |
| Acrylverf | gronden | 1 | 96 | 90 | m² |
|  | aflakken | 1 | 44 | 40 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 40 | 38 | m² |
| Dispersieverf | gronden | 1 | 72 | 70 | m² |
|  | aflakken | 1 | 52 | 50 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 32 | 30 | m² |
| Kwartsverf | gronden | 1 | 48 | 45 | m² |
|  | aflakken | 1 | 32 | 30 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 32 | 30 | m² |
| Vinylverf | gronden | 1 | 56 | 52 | m² |
|  | aflakken | 1 | 32 | 30 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 28 | 25 | m² |
| Alkydverf | gronden | 1 | 96 | 90 | m² |
|  | aflakken | 1 | 44 | 40 | m² |
|  | voor+afl | 1 | 40 | 38 | m² |